1号信令配置说明书

1、1号信令简介：

SS1又称为多频互控信令或随路信令。随路信令是指信令和话音在同一条话路中传送的信令方式。在我国使用的1号信令系统称为中国1号信令系统，是国内PSTN网最早普遍使用的信令。

2、信令配置准备工作

2.1 安装完成驱动后，启动Tvcconfig进行缺省配置

2.1：信令时隙是否为16时隙。板卡默认16时隙为信令时隙，其他时隙为话路(需咨询局方，一般默认在16时隙)。

2.2：检查线路是否正常。

启动Tvctest，点击“PCM状态”，如其中“状态”为告警，则物理链路未接好，需要把物理连接接好，在接好后，状态会显示正常，此时就可以进入配置程序配置信令。

3、1号信令配置

- 在PCM链路配置里，按下图配置信令类型、同步方式、所属链路组，并保存。

局方的信令类型是1号信令时，与局方信令所在PCM相连接的PCM链路配置为1号信令。选择相对应某一条PCM链路的同步方式为“线路同步”，其他链路配置为“信令类型”：SS1,同步方式：从时钟；所属链路组为第一号链路组。

如图：

- 此时在返回Tvctest，启动可以看到通道状态为空闲。说明SS1配置成功。

4、1号信令设置与跟踪

1.当出现以上配置完成以后，或者在日常使用的时候，突出Tvctest中的通道状态出现了“断线”的情况，那么我们这时候要先检查物理链路是否正常，如果正常了，还是出现“断线”状态，这时候我们可以通道信令跟踪来解决，如2.

2. 在左侧选中“系统参数”，选择“启动信令监控”，保存设置后退出。

- 点击开始运行.输入“Tvcspyer”，启动信令跟踪即可。

5、线路连接

本系列卡有V30/pci、V60/pci、V120/pci，其E1插口分别有1、2、4个，每个插口上下分别有黄灯和绿灯。

1.  每个E1插口连接带有RJ45水晶头的BNC线，RJ45出来分成了2根BNC接头，分别为TX（发送端）和RX（接收端）如下图。中继局过来的2根同轴电缆就接在这两端上。

2.  将线接好，配置完成，打开程序。注意看E1插口的黄绿灯。

i.         黄灯亮，绿灯灭，则TX端和RX端的线接反

ii.       黄灯灭，绿灯闪，则线接对，双方信令没接通

iii.      黄灯灭，绿灯亮，则连接成功