- 开启tvcconfig，点VOIP配置，根据界面中的提示填写相应信息，包括本地IP、子网掩

码、网关、本地SIP端口、RTP端口、SIP Sever Wap Port等，最后点“Save”，保存所

填信息。

- 页面中有4个按钮，“Save”保存信息，“Edit”编辑信息，“Delete”删除信息，“Add”

添加信息。

Begin Chunnel:起始通道

Sip Type:sip类型

ims对接电信运营商服务器sip2.0sip服务

End Chunnel:结束通道

regmode：注册模式，Sip Trunk中继模式Normal正常模式

User:用户名

password:密码

Local IP:本地IP

Prolo Type:协议类型--有Udp和Tcp两种 ，一般使用Udp

Server Ip：服务器ip

proxy：代理服务器地址

matchdomain:匹配的domain

ValidTime：注册有效期